Комментарии к печатной плате.

Данная печатная плата разрабатывалась для установки в корпус. В дальнейшем данный корпус предполагается устанавливать в рек на специальный поддон. Размеры корпуса ½ река, высота 1U. Размеры платы: ширина 90, высота 80.

Выводы с обозначением «R13» паяются к контактам потенциометра «R13», отвечает за «Gain». Потенциометр предполагается крепить на передней панели корпуса.

Выводы на плате с обозначением «R18» паяются к аналогичному потенциометру, который также выносится на переднюю панель, отвечает за «Volume».

Выводы «X1-2», «X1-4», «X1-6», подсоединяются к разъему микрофонного входа, также располагающему на передней панели.

К контактам «-12» и «+12» подводится питание.

Контакты с обозначениями «X-3» необходимо соединить между собой.

Контакты «S-2» включение режима мягкого ограничения. Подводятся к кнопке с возможностью фиксации. Данная кнопка также выводится на переднюю панель.

Выводы «X-2» соединяются между собой.

Питание платы в данном случае осуществляется от внешнего источника.